# ARCTIC CAT M1000 EFI 162 SNO PRO

# технические характеристики

Использование торсионных пружин в комплексе с новой конструкцией рамы и задней подвески существенно улучшает управляемость и устойчивость снегохода. Благодаря этому увеличивается не только комфортность вождения, но и улучшается безопасность водителя, что в свою очередь открывает перед водителем вездехода более широкие возможности. Модернизирована в Arctic Cat M1000 162 и задняя подвеска. В ней установлены легкие алюминиевые амортизаторы Fox Float.

Для включения задней передачи достаточно нажать соответствующую кнопку на руле аппарата. Знакомая всем владельцам утилитарников гусеница шириной 51см и длиной 411 см обеспечивает снегоходу одинаковую надежность как при вождении по укатанной дороге, так и в глубоком снегу.

Двухтактный движок этого снегохода имеет литровый объем и оборудован электронным впрыском топлива, благодаря которому работа двигателя является полностью независимой от температуры окружающего воздуха и давления, которое может быть различным в зависимости от высоты подъема в горной местности.

Тип двигателя 2-х тактный Объем двигателя 999 см³ Мощность 162 л.с. при 7400 об/мин Система охлаждения жидкостная Цилиндры 2 Диаметр цилиндра 90.3 мм , Ход поршня 78 мм Система смазки впрыск масла Зажигание 3D Система питания EFI (впрыск топлива) , диаметр заслонки 50 мм Выхлопная система APV, датчик, глушитель Топливный бак 43.2 л Привод Arctic (с датчиком оборотов) Сцепление Arctic (роликовое) система ACT Тормозной механизм гидравлический дисковый Передняя подвеска AWS VI на сдвоенных А-образных рычагах с амортизаторами FOX Float Ход передней подвески 23.37 см Задняя подвеска активная направляющая гусеницы серии M, облегченные аллюминиевые амортизаторы FOX Zero Pro (IFP) на переднем рычаге и облегченные амортизаторы FOX Float AirShox на заднем Ход задней подвески 48.26 см Длина 335.28 см Ширина 116.84 см Расстояние между лыжами 99.06 - 104.14 см (регулируемое) Длина гусеницы 411.48 см Ширина гусеницы 38.1 см Высота грунтозацепа 5.71 см Галогенные лампы, материал пластиковых лыж UHMW, цифровой/аналоговый тахометр, цифровой/аналоговый спидометр, два счетчика дневного пробега, указатель уровня топлива, индикатор низкого уровня масла, индикатор перегрева охлаждающей жидкости, альтметр, реверс, сильный/слабый подогрев рукояток и курка газа, стропа на руль, крепеж для свечей, крепеж для ремня, приборный щиток «deluxe», телескопический руль