##### ARCTIC CAT MOUNTAIN CAT 570 1M

##### Трудности, возникающие у водителей и их снегоходов горах, не сравнимы с теми, которые бывают на равнинах. Погода неустойчива, местность постоянно меняется, воздух разреженный. Новые модели Mountain Cat помогут Вам поехать куда угодно. Mountain Cat 570 1M оборудован новым каркасом 1М, который легче на 16 кг, чем у его предшественников. Вдобавок, инженеры Arctic Cat изменили угол наклона гусеницы, переместив редуктор привода на более низкое место и повернув его. Более острый угол атаки гусеницы заметно повышает способность передвижения в глубоком снегу. Это также значительно улучшает управляемость. Mountain Cat 570 1M имеет 345-сантиметровые траки, а также регулируемую базу лыж: 990,6, 1016 и 1041 см.

##### Прогресс Arctic Cat в развитии дизайна лыж увеличился с новыми параболическими лыжами, имеющимися только в моделях Mountain Cat. Эта радикальная форма поверхности создает большую площадь для поворота, обеспечивает невиданную проходимость и облегчает боковое скольжение по склонам холмов. Также на нем установлено облегченное седло с креплением на защелках, приподнимающаяся рулевая штанга, которая оборудована посередине удобной ручкой, багажник…

##### ОБЩИЕ

| Страна производства: | США |
| --- | --- |
| Модельный год: | 2003 |
| Класс: | Горный |

##### ДВИГАТЕЛЬ

| Число цилиндров: | 2 |
| --- | --- |
| Объем двигателя, куб. см: | 565 |
| Мощность, л.с.: | 70 |
| Система охлаждения двигателя: | Воздушное |
| Система питания (тип карбюратора): | 2 x VM 34 |
| Система запуска (зажигание): | CDI |
| Система впуска: | Карбюраторы 2 х VM34 |
| Система выпуска: | Выхлопная труба с резонатором |

##### ШАССИ

| Количество лыж, шт.: | 2 |
| --- | --- |
| Тормозная система: | Гидравлический дисковый |
| Тип передней подвески: | AWS V, двойной поперечный рычаг А - рейки, регулируемая жесткость пружины |
| Ход передней подвески, мм: | 203,2 |
| Передние амортизаторы: | Гидравлический двухтрубный |
| Тип задней подвески: | FasTrack LTS скользящая рельса, регулируемая торсионная пружина |
| Ход задней подвески, мм: | 342,9 |
| Задние амортизаторы: | передний рычаг-Ryde FX, задний-TSL |
| Гусеница (ширина/длина/высота грунтозацепа), мм: | 381/3454/35,6 |

##### ГАБАРИТЫ

| Длина, мм: | 3124 |
| --- | --- |
| Ширина, мм: | 1181 |
| Количество сидячих мест: | 2 |
| Колея лыж, мм: | 1016 |
| Сухая масса, кг: | 203 |
| Объем топливного бака, л: | 45 |

##### МАТЕРИАЛЫ

| Капот: | пластик |
| --- | --- |
| Лыжи: | пластик |

##### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

| Ветровое стекло: | Средний профиль |
| --- | --- |
| Тип фары (дальний/ближний свет), Вт: | 3, галогенная |
| Электростартер: | Опция |
| Система реверса: | Опция |
| Спидометр/счетчик пути: | Стандарт |
| Тахометр: | Стандарт |
| Указатель уровня топлива: | Механический |
| Указатель температуры: | Световой |